Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/219/WI/ 71/2016

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. Słowackiego, Ogrodowa, Wileńska

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Ogrodowej 
w Koluszkach”, w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

- wybudowanie sieci wodociągowej z rur Ø 150 PEHD o długości 466,16 mb, z rur  Ø 100 PEHD istniejącego długości 114,58 mb  zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach;

- wykonanie odcinków do podłączenia 28 przyłączy wodociągowych

- Ø 150/40 – szt. 23;

- Ø 110/40 – szt.   5;

- wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne;

- wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

- wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

- wyznaczenie osi  i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej drogi w celu odtworzenia nawierzchni zgodnie z istniejącą niweletą drogi;

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych -1185m²;

- wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni z płyt żelbetowych na działce nr 98, obr. 6 m. Koluszki zatwierdzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich;

- wykonanie projektów organizacji ruchu uzgodnionych z odpowiednim Zarządcą Drogi;

- odtworzenie nawierzchni z płyt żelbetowych  na  działce nr 98 obr. 6 m. Koluszki – 
o powierzchni144m²;

- przeprowadzenie prac drogowych w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 395 m i szerokości 4,50 m zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji – przedmiarem robót;

- nawierzchnia drogi winna obejmować podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną 
z krawężnikami po obu stronach drogi, ze spadkiem daszkowym,

- zlecenie w akredytowanym laboratorium badań bakteriologicznych wody pobranej 
z nowowybudowanej sieci wodociągowej;

- zlecenie badań jakości nawierzchni asfaltowej w zakresie: wykonania odwiertu w nawierzchni bitumicznej, oznaczenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej i pomiar grubości warstw bitumicznych;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

Roboty odtworzeniowe drogi należy wykonać w uzgodnieniu z Zarządcą  Drogi

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.